|  |  | Poziom średniozaawansowany 1 Fizyka Glosariusz – Dźwięk i muzyka amplituda - głośnik hałas – mikrofon oktawa – siła głosu sonar – ultradźwięk wibracja - wzmacniacz |
| --- | --- | --- |
|  |  | amplituda - głośnik Amplituda Miara energii fali. (amplitude) Częstotliwość Liczba fal lub wibracji na sekundę. (frequency) Decybele (dB) Jednostka pomiaru głośności dźwięku. (decibels) Emitowanie Wytwarzanie przez źródło sygnałów lub dźwięku. (emitted) Głośnik Urządzenie zamieniające energię elektryczną w energię (loudpeaker) dźwiękową. |
|  |  | hałas – mikrofon Hałas Nadmierny poziom niepożądanego dźwięku. Herc Jednostka częstotliwości. (Hertz) Kamerton Urządzenie o kształcie widełek wydające dźwięk o tylko (tuning fork) jednej częstotliwości. Laser Skupione źródło światła złożone tylko z jednego koloru. Mikrofon Urządzenie zamieniające energię dźwiękową w energię (microphone) elektryczną. |

|  |  | oktawa – siła głosu Oktawa Podwójna różnica między częstotliwościami dwóch dźwięków. (octave) Poziom dźwięku Poziom głośności dźwięku lub hałasu. (sound level) Próżnia Przestrzeń, w której nie istnieją żadne dzisiaj nam znane (vacuum) cząsteczki. Różnica napięć różnica między napięciem wyjściowym wzmacniacza, (voltage gain) a napięciem wejściowym: Różnica napięć = napięcie wyjściowe / napięcie wejściowe. Siła głosu Głośność dźwięku. (volume) |
| --- | --- | --- |
|  |  | sonar – ultradźwięk Sonar Urządzenie emitujące dźwięki o wysokich częstotliwościach stosowane przez statki oraz rybaków celem zlokalizowania podwodnych obiektów. Szybkość Szybkość przemieszczania się energii z jednego miejsca w (speed) drugie. Ślad Linia lub fala widziana na oscyloskopie. (trace) Ultradźwięk Dźwięk o częstotliwości większej niż 20000 herców, (ultrasound) niesłyszalny ludzkim uchem. |
|  |  | wibracja - wzmacniacz Wibracja Szybki ruch tam i z powrotem. (vibration) Wysokość Niska lub wysoka wysokość dźwięku (np. świszczący czajnik (pitch) wydaje wysoki dźwięk). Wzmacniacz Urządzenie, które zamienia sygnał elektryczny o niskiej (amplifier) amplitudzie na sygnał o większej amplitudzie bez zmiany częstotliwości. |

|  |  | Poziom średniozaawansowany 1 Fizyka Glosariusz – Dźwięk i muzyka Koniec glosariusza |
| --- | --- | --- |